|  | ЗАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- |

199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 22-ая линия, д.3а телефон/факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, e-mail: texkom@peterstar.ru 142771, г.Москва, п.Мосрентген, территория завода «Мосрентген», корп.1.10 тел./факс: (495) 357-25-30, +7 (916) 250-78-81, e-mail: dortexkom@gmail.com www.dortexkom.ru • звонок по России: 8 (800) 222-88-45

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рихтовщик путевой гидравлический

РПГ-8 (ГР-16)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РПГ-8.00.000 ПС

ГР-16.00.000 ПС

Санкт-Петербург

2

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации и техническим описанием) содержит краткое описание рихтовщика путевого гидравлического РПГ-8 (ГР-16) (изделие), его технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания, сведения о возможных неисправностях и методах их устранения, указания мер безопасности при работе.

Изготовитель оставляет за собой право, в связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида рихтовщика, вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Рихтовщик путевой гидравлический РПГ-8 (ГР-16) предназначен для рихтовки железнодорожного пути и стрелочных переводов, уложенных на деревянных и железобетонных шпалах при текущем содержании и ремонте пути.

1.2 Изделие изготовлено для круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного климата – исполнение «У» категория 1.1. ГОСТ 15150-69 при температурах окружающего воздуха от минус 20˚С до плюс 40˚С и относительной влажности до 100% (при температуре не выше 25˚С).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики рихтовщика РПГ-8 (ГР-16) представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальное усилие, в т.ч. передающие горизонтально, тс | 8 |
| Рабочий ход, мм | 100 |
| Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | 147 (15) |
| Рабочее масло | И-20А ГОСТ 20799-75 |
| Емкость масляного бака, л | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм высота ширина длина | 550 170 350 |
| Масса, кг | 18 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Рихтовщик РПГ-8 (ГР-16) поставляется в собранном виде.

3.2. В комплект поставки входят, таблица 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Рихтовщик путевой гидравлический РПГ-8 (ГР-16) | 1 шт |
| Рукоятка | 1 шт |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |

3

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РИХТОВЩИКА

Рихтовщик путевой гидравлический состоит из опоры концевой 3, состоящей из уголков 2 сваренных планками, рычага (левого и правого) 1, гидроцилиндра 5 со штоком 6, который возвращается в исходное положение пружиной 7, захвата 4, на стакане гидроцилиндра закреплена насосная станция 9, в состав которой входят: масляный бачок 8, плунжерный насос 10, привод насоса 11, рукоятка 12, ложемент с упором 13 и ребром жесткости 14, рукоятка усиления 15.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Эксплуатация рихтовщика должна соответствовать требованиям ГОСТ 12 04026-76 СНиП 111-4-80 и СП1042-73.

5.2 К работе с рихтовщиком следует допускать производственный	 персонал, ознакомленный с настоящим паспортом, годный по состоянию здоровья, а также прошедший инструктаж по выполнению монтажно-такелажных операций с применением путевых гидравлических рихтовщиков.

5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Эксплуатировать рихтовщик при следующих неисправностях:

- неисправности предохранительных устройств гидросистемы;

- нагреве масла свыше +70°С;

- снижение уровня масла ниже допустимого;

- течи в соединениях гидросистемы;

- наличие трещин в сварных соединениях и деформации отдельных элементов металлоконструкции.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Перед началом эксплуатации рихтовщика произвести его расконсервацию и проверить комплектность.

6.2 Проверить наличие и уровень масла в бачке рихтовщика. При необходимости залить масло через заливную пробку. Использование отработанных масел категорически запрещается!

6.3 Спустить воздух их замкнутых полостей прокачкой насоса с одновременным открытием впускного вентиля.

6.4 Проверить работу рихтовщика в холостом режиме.

6.5 Для рихтовки железнодорожного пути подвести захват до упора в подошву рельса.

4

6.6 Произвести движением рукоятки перемещение пути в требуемое положение. Выпускной вентиль должен быть завернут до отказа.

6.7 Вращением спускного вентиля против часовой стрелки освободить рихтовщик от груза.

7. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| № п/п | Неисправность | Причина | Устранение неисправностей * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неплавное (толчками) перемещение штока | Наличие воздуха в системе, неплотность соединений | Выпустить воздух через спускной вентиль, устранить не плотность |
| 2 | Утечка масла | Повреждены уплотнительные кольца, манжеты | Заменить уплотнительные кольца, манжеты |
| 3 | Медленное самопроизвольное опускание штока | Неплотное прилегание шариков | Восстановить гнезда шариков, заменить шарик и грязное масло с промывкой бачка |
| 4 | Шток не возвращается в исходное положение | Недостаточное усилие пружины | Заменить пружину, повторить цикл |

*Примечание: все указанные способы устранения неисправностей производить только в мастерских.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Произвести проверку технического состояния рихтовщика по обнаружению признаков неисправностей, а при их отсутствии не реже одного раза в год.

8.2 Считать рихтовщик исправным, если под воздействием нагрузки не происходит самопроизвольного опускания штока и отсутствует течь масла в соединениях.

8.3 Смену масла следует производить через каждые 400-500 рихтовок.

8.4 Необходимо строго следить за тем, чтобы при открытом отверстии бачка в последний не могли попасть песок, грязь и другие посторонние предметы.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить рихтовщик следует в закрытом помещении, в котором не должны содержаться вещества, вызывающие коррозию.

При постановке на хранение необходимо:

- очистить рихтовщик от пыли и грязи;

- смазать консервирующими смазками механически обработанные неокрашенные поверхности деталей, узлов.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование рихтовщика путевого гидравлического РПГ-8 (ГР-16) может производиться любым видом транспорта. Условия транспортирования должны обеспечить сохранность качества и товарного вида рихтовщика. При перевозке не допускается многоярусная погрузка рихтовщиков, а также их установка не на опорное устройство.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Рихтовщик путевой гидравлический РПГ-8 (ГР-16) заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ3618.016.64-15 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________  201__ г.

Консервация произведена _____________ 201__ г.

Срок консервации 12 месяцев.

Упаковка произведена согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Контрольный мастер ОТК  ____________________ .

Дата отгрузки потребителю  ___________________  201__ г.                    М.П.   _____________

5

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ3618.016.64-15 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в РПГ-8.00.000 ПС.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , но не более 18 месяцев с момента отгрузки (сдачи, передачи) потребителю с завода-изготовителя.

5.3 В случае отсутствия сведений о дате отгрузки (сдачи, передачи) изделия потребителю, гарантия исчисляется с даты изготовления изделия.

5.4 Истечение гарантийного срока эксплуатации изделия означает прекращение гарантии изготовителя.

5.5 Устранение дефектов или замена дефектного изделия, а также доукомплектация некомплектного изделия в течение срока действия гарантии осуществляется изготовителем за свой счет.

5.6 Действие гарантии продлевается на время, в течение которого устраняется дефект изделия или проводилась его доукомплектация.  При замене изделия в целом гарантия исчисляется заново со дня замены.

5.7 Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:

- использование его не по назначению;

- отсутствия свидетельства о приемке;

- ремонта изделия или замены сборочных единиц и деталей по усмотрению потребителя.

- изменения конструкции изделия, произведенного без согласования с изготовителем.

- использование гидравлического инструмента с техническими характеристиками несоответствующими требуемым параметрам.

5.8 Изготовитель не принимает претензий и не осуществляет гарантийный ремонт в случае:

- предъявления изделия в разобранном виде;

- отсутствие акта о рекламациях.

5.9 По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail:  texkom@peterstar.ru.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляют заводу-изготовителю в случае обнаружения некомплектности изделия, дефектов деталей и сборочных единиц или выхода из строя изделия до истечения срока гарантии.

6.2 Организация, эксплуатирующая изделие, должна составить рекламационный акт, где следует указать:

- полное наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, электронную почту;

- номер и дату выпуска изделия;

- характер (внешнее проявление) неисправности (отказа), наименование отказавшего элемента;

- режим работы и характер нагрузки;

- количество часов работы отказавшего элемента;

- принятые меры по устранению неисправности;

- дату обнаружения неисправности и дату оформления рекламации.

6.3 Рекламационный акт во всех случаях должен быть подписан руководителем эксплуатирующей организации и ответственным лицом, непосредственно обслуживающим изделие, а также представителем завода-изготовителя, в случае обнаружения дефектов деталей и сборочных единиц или выхода изделия из строя.

6.4 Рекламации, а также вызов представителя следует направлять предприятию изготовителю по адресу:

Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail: texkom@peterstar.ru.

6.5 Вопросы послегарантийного ремонта, поставки запасных частей решаются в индивидуальном порядке с заводом-изготовителем на договорной основе.